## Airfresh Brugervejledning

| Billede | Forklaring |
| --- | --- |
| 1 | Åbning af boks; tryk knappen ind og tag fronten af (sæt evt. tommelfingeren i kanten af displayet når du trækker fronten af) |
| 2+3 | Hold boksen 2,2 m over gulvet, og markér positionen med en blyant, og bor hullet. |
| 4+5+6 | Markér hul nummer 2, som anvist, bor det 2. hul og skru skruerne i. |
| 7 | Sæt 2 stk 1.5 C batterier i boksen. Sikre dig at pressepalen er oppe, eller skub op med skruetrækker. Nu er du parat til at indstille boksen! |
| 8 | Tænd boksen ved at trykke på on/off knappen |
| 9 | Tryk på ”mode” for at indstille ”antal dage refillen skal holde” 30, 60 eller 90 dage. For at vælge trykker du ”adjust” indtil displayet viser det ønskede antal dage, og afslutter med ”enter”. |
| 10 | 2. Tryk på ”mode” for at indstille uret. Igen indstiller du vha. ”adjust” og når uret er indstillet korrekt, trykker du ”enter” |
| 11 A | Vælg herefter om boksen skal være aktiv 12 eller 24 timer pr døgn. Skal den spraye om natten pga. skifteholdsarbejde, eller skal vi spare på refillen om natten? |
| 11 B | Hvis du vælger 12 timer, skal du herefter bestemme hvornår boksen skal starte op hver dag. F.eks kl. 07:00 hvilket betyder at boksen bliver inaktiv kl 19:00. Afslut igen med ”enter”. Dispenseren er nu i gang. |
| 12 | Trykker du endnu engang på ”mode”, får du muligheden for at vælge om boksen skal være aktiv alle dage (2 dage kan vælges inaktive, typisk lør/søn). Indstil først dagen i dag, ved at trykke på ”adjust” indtil den korrekte dag kommer frem, og afslut med ”enter”. Herefter vælges om hver enkelt dag skal være aktiv eller inaktiv ved at trykke på ”mode” – ”adjust” (on/off) og enter. 2 dage kan gøres inaktive. |
| 13+14 | Sæt refill’en i boksen, og vær sikker på at trykke hætten ordentligt på plads i boksen. Når refill’en er løbet tør vises det i displayet, som tæller ned hver dag. Skift refill’en som anvist, tryk ”reset”, og boksen er klar igen. |
| 15+16 | Batteriernes levetid er ligeledes indikeret i displayet, så det er nemt at skifte dem når levetiden er opbrugt. Levetiden er optil 3 år. |

# Airfresh Symbolforklaring

| Symbol | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Flamme | Brandfarlig |
| Spray-finger x 3 | Tryk 3 gange inden brug |
| Spray x 3000 | 3000 sprays pr refill |
| ACC | Identifikation af genbrugsmateriale brugt i refillen (Bruges i Italien) |
| Lilla ring CFK/FCKW/CFC | Indikerer at der intet skadeligt CFC forefindes i refillen (Bruges i EU-lande; undtagen Frankrig) |
| Hånd over klode | Indikerer at der intet skadeligt CFC forefindes i refillen (Bruges i Frankrig) |
| e 140 - 75ml | Nettovægt og volume (e = gns. indhold +/- 6 gram eller 10ml |
| UN1950 | Identificerer refillen som beregnet til det engelske marked |
| ɛ | Certificerer at refillen overholder direktiver gældende for England |
| Tryk i bunden | Batch nummer til brug ved identifikation af produktionstidspunkt |